CUPROLIN

Antifouling festék

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Polimerizált növényi olajjal módosított természetes gyanta és szénhidrogén-gyanta kötőanyagot, antifouling hatású és egyéb adalékanyagot tartalmazó festék.

BTO 2430129910

Választék:

CUPROLIN ANTIFOULING vörös 800

CUPROLIN ANTIFOULING szürke 200

CUPROLIN ANTIFOULING kék

Alkalmazási terület: Hajók vízvonal alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerű felépítésű CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK vízben lassan kioldódó méregtartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését. A CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK tixotróp tulajdonságú, ezért függőleges felületen sem folyik meg, vastag rétegben is felhordható.

Minőségi jellemzők:

- Külső:………………………………………………………………………… színes, homogén eloszlású szuszpenziók

- Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)……………………………… erősen tixotróp, nem mérhető

- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992)

105 oC-on 2 óra, %, min………………………………………….. 80

- Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm,………………….......... 20-30

- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), max.

1. fokozat, perc…………………………………………………….. 30

5. fokozat, óra……………………………………………………… 24

- Bevonat külseje…………………………………………………………….. barnásvörös vagy szürke színű,

egyenletes, matt

- Vizállóság(MSZ 9640/11:1983), 480 óra…………………………........... enyhén mattult, világosodott

- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat………………………........ 0

- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. kb. 8 m2/kg

- Ceruza keménység,(MSZ 9640/2:1989)…………………………………. H

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 9 hónapig.

Csomagolás: 1 literes ónozott acéllemez dobozban, 5 és 35 kg acéllemez kannában.

Alkalmazás: Bármely, megfelelően kialakított védőbevonat-rendszer utolsó rétegeként alkalmazzák a CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK-et, optimálisan két rétegben. Az első réteg csak 24 óra száradás után vonható át.

Mérgezőanyag-tartalma miatt nem szórható, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A felhordásra alkalmas konzisztenciát lakkbenzinnel kell beállítani.

A CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK hatóanyaga folyamatosan, lassan oldódik ki a bevonatból. Ez biztosítja a huzamosabb ideig tartó antifouling hatást. Az igénybevétel mértékétől függően felülvizsgálat után célszerű felújítani, egy újabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK felhordásával.

Hígítás: Lakkbenzinnel.

Tűzvédelmi előírás: A III. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Egészségre káros anyagtartalom: kb. 25% rézvegyületet tartalmaz (szórással nem hordható fel).

VOC tartalom: 460 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes.

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!

S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S 29 Csatornába engedni nem szabad.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

S 51 Csak jól szellőzetett helyen használható.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges.

2006.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.